## Slide 1
In path vs Out of path
Notes: <number>
6. in-path vs out-of-path

## Slide 2
in-path 방식
네트워크 탐지 모듈은 packet 전송 구간의 중간에 위치하게 된다.
packet의 분석, 변경, 폐기 등이 가능하다.
장비에 이상이 있는 경우 네트워크가 끊기는 단점이 존재한다.
이를 위해 bypass NIC card를 사용하는 경우도 있다.
Notes: <number>

## Slide 3
out-of-path 방식
네트워크 탐지 모듈은 packet 전송을 복사하여 분석을 하게 된다.
packet의 분석만이 가능하다.
장비에 이상이 있어도 네트워크가 끊기지 않는 장점이 존재한다.
기존의 네트워크 흐름에 지장을 주지 않는다.
Notes: <number>
6. in-path vs out-of-path

## Slide 4
비교
방식 | in-path | out-of-path
다른 이름 | inline | mirroring
분석 범위 | packet의 분석, 변경, 폐기가 가능 | packet의 분석만 가능
장비 이상 | 네트워크의 흐름에 지장을 준다. | 네트워크 흐름에 지장을 주지 않는다.
예(H/W) | router, switch, nat, backbone | tap, switch mirror
예(S/W) | iptable, arp spoofing | pcap live, pcap file
Notes: <number>